## Slide 1
Mozgó alakzatok valósidejű 4D-s rekonstrukciója és megjelenítése
Hapák József
ELTE-IK I. PhD
2013

## Slide 2
Tartalom
A stúdió bemutatása
A stúdió célja
Felmerülő feladatok
Valósidejű implementáció

## Slide 3
A stúdió
12 oldalú fémváz
3 méter magas 5 méter átmérőjű
12+1 kamera
7 PC az adatok feldolgozásához

## Slide 4
Stúdió célja
Főleg kutatási fejlesztési célok
Mérési adatok gyűjtése új eljárások kidolgozásához
Többkamerás szinkronizált videó felvételek
Nagymennyiségű beérkező adatmennyiség (13 × 25 × 3 × 1634 × 1236 ≈ 1,83 GB/s)

## Slide 5
3D-s rekonstrukció
Statikus vagy mozgó objektumokról, különböző szenzorok által nyert adatok alapján annak 3D-s modelljének előállítása
Különböző szögből, pozícióból készült felvételek.
Klasszikus Motion Capture-rel ellentétben geometria és textúrák előállítása
Akár lobogó zászló, folyadék, füst rekontruálása

## Slide 6
3D-s rekonstrukció
Általánosan felmerülő feladatok, algoritmusok
  Szegmentálás
  Vizuális Burok (Visual Hull) algoritmus
  Adatstruktúrák szűrése
  Marching Cubes algoritmus
  Textúrázás
Ezek hatékony implementációja GPU segítségével

## Slide 7
Adatok feldolgozása
Adatok feldolgozása különböző szempont szerint
  Mozgás követés
  Finom részletek meghatározása
Alapvetően offline módon, utólagos feldolgozással.
  Minden részadat merevlemezre mentése
  Sebességgel ellentétben a pontos eredmény a fontos

## Slide 8
Szegmentálás
Egy bejövő kép homogén összefüggő darabokra való felbontása.
A módszer az elvárt eredmény és a rendelkezésre álló adatok esetében különböző
Esetünkben előtér elválasztása a háttértől
  Háttéralapú szegmentálás
Feldolgozás általában pixelenkentént történik, hatékonyan megvalósítható

## Slide 9
Vizuális burok
Térfogat modell előállítása
A tér faragása „sziluett alapú gúlák” mentén

## Slide 10
Szűrések
A mérések, feldolgozás során előállított 2D-s és 3D-s adatok finomítása
Esetleges hibák, részletek eltűntetése, vagy éppen azok kiemelése
Szűrők hatékony implementációja:
  Futamszűrők
  Szeparábilis szűrők

## Slide 11
Valósidejű implementáció
Lehetséges-e egyáltalán?
  Offline: Pontosság elsődleges, sebesség másodlagos
  Realtime: Sebesség elsődleges, pontosság másodlagos
Megoldandó problémák
  A teljes rekonstrukció egy programba, futószalagba szervezése
  Az algoritmusok sebességének megnövelése, új módszerek kidolgozása

## Slide 12
Futószalag

## Slide 13
Eredmények

## Slide 14
Textúrázás
A rekonstruált geometria mintával való ellátása
Textúra atlasz előállítására nincs lehetőség
Közvetlenül a kamera képek alkalmazásával
Takarások kezelése
  Árnyéktérképek használata

## Slide 15
Textúrázás
Az adott felületet „legközvetlenebbül” látó kamera
  Zajos kép az éles kameraváltások miatt

## Slide 16
Textúrázás
Nézőponthoz legközelebb eső kamera alkalmazása

## Slide 17
Textúrázás
Alapesetben a második módszer alkalmazása
Ha sikertelen lenne akkor visszaváltunk az első módszerre

## Slide 18
Eredmények

## Slide 19
Köszönöm a figyelmet!