## Slide 1: MÉZHAMISÍTÁS

## Slide 2: Milyen a valódi méz?
A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú előírása szerint:
a méz az Apis mellifera méhek által a növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetve növényi nedveket szívó rovarok által az élő növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött természetes édes anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak, és lépekben érlelnek.
típusai: a) eredet szerint: b) előállítás és megjelenés szerint:
> virág (nektár) méz > lépesméz
> édesharmat > darabolt lépesméz
(mézharmat) méz > csorgatott méz
> pergetett méz
> sajtolt méz
> filtrált méz
sütő-főző méz: ipari felhasználásra alkalmas vagy élelmiszerekben összetevőként további feldolgozásra kerülő méz
a mézhez más élelmiszer összetevő (beleértve az élelmiszeradalékokat), valamint a mézen kívüli egyéb anyag nem adható hozzá.

## Slide 3: Milyen a hamisított méz?
I. a terméknek semmi köze a mézhez
1. sűrű, folyékony cukorszármazékokat (pl.: izocukor) találunk az üvegben, ez
jó esetben egészségre káros anyagok nélküli édesítőszer;
2. a cukorszármazékokhoz szintetikus enzimeket, adalékokat adnak és
mesterségesen megindul a cukrok átalakulása. Az eredmény valami
kémiailag módosított cukorszármazék, de nem méz;
II. a begyűjthető méz mennyiségét mesterségesen megnövelik
1. a tiszta mézhez hozzákevernek bármilyen, a mennyiségét növelő anyagot,
2. a méheket cukorral etetik, de ennek a „cukoretetéses méz”-nek az
összetétele nem egyenértékű a nektárból előállított mézzel.
(Esetenként a méhek etetése elkerülhetetlen, pl. nektárszegény időben ezzel
segítik a méhcsalád fejlődését, illetve így pótolják az elszedett mézet, hogy
meglegyen a méhek téli elesége. Az ilyen mézet nem szabad kipergetni.)
III. nem a címkén feltüntetett fajtájú, vagy helyen gyűjtött mézet kapjuk az üvegben. Ez már inkább csalás, mint hamisítás.
Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. Törvény 12.§-a szerint:
A hamisított élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala tilos.
Hamisított az az élelmiszer, amelynek a vonatkozó előírásban vagy a gyártmányalapban meghatározott minőségét szándékosan, a fogyasztó egészségét és érdekeit veszélyeztető, illetőleg a fogyasztó megtévesztésére alkalmas módon megváltoztatták.

## Slide 4: Vizsgálati paraméterek:
víztartalom
glükóz-fruktóz tartalom
sűrűség
HMF tartalom
diasztáz aktivitás
invertáz aktivitás
szénizotóp arány
szacharóz tartalom
izocukor kimutatás
glicerin tartalom
prolin tartalom
pH érték
savfok
mézeredet (pollen-analízis)
idegen enzim tartalom
antibiotikumok

## Slide 5
Chart: A méz átlagos összetétele:
| víz | gyümölcscukor | szőlőcukor | összetett cukor | fehérjék | ásványi anyagok
A méz átlagos összetétele: | 0.19 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 0.0005

## Slide 6: A töményített oldat
Chart: 
| vizes oldat | töményített oldat
cukor | 0.1 | 0.8
víz | 0.9 | 0.2

## Slide 7
VÍZTARTALOM:
Értéke szabvány szerint : - általában legfeljebb 20%
- hangaméz és sütő-főző méz max. 23%
- a teljesen érett, fedelezett, pergetett méznél 17-19% közötti. 
Amennyiben ez az érték magasabb (cca. 25% körül), akkor a mézben nem kívánt folyamatok indulhatnak el, penészek, gombafonalak jelenhetnek meg, így a méz erjedésnek indulhat.
víztartalom
GLICERIN TARTALOM:
Az erjedés mértékét a glicerintartalom mérésével tudjuk jellemezni.
természetes tartalom max. 100 mg/ kg  (0,0001%)
glicerin tartalom
refraktometer

## Slide 8: Kristályosodás
szacharóz
fruktóz
glükóz
akác
menta
tupelo

## Slide 9
GLÜKÓZ-FRUKTÓZ TARTALOM:
Értéke: - virágmézben legalább 60 g/100 g (60%) - mézharmat mézben legalább 45 g/100 g (45%)
F/G aránya: - a kristályosodási hajlamra utal - akácméznél 1,5 -1,8 
SZACHARÓZ TARTALOM:
szacharóz tartalom
glükóz-fruktóz tartalom
G
1:1
1:1,5
1:1,2
- izocukor
- repceméz
- akácméz
1:1,8
F
g/100g (%)
max. 6
max. 3
max. 10
max. 5
szabvány
különleges minőségű
virágmézek
akác
levendula
víztartalom
max. 15
max. 20
max. 18,5
max. 10

## Slide 10: SZÉNIZOTÓP ARÁNY:
A szén izotópjai:
szénizotóp arány
12-es tömegszámú
(6p+6n)
13-as tömegszámú
(6p+7n)
14-es tömegszámú
(6p+8n)
VPDB arány
δC13 mérés
C3
-27%
C4
-7%

## Slide 11
belekevert anyag | fruktóz | glükóz | szacharóz | oligoszacharidok
nádcukor |  |  |  | 
keményítőszirup |  |  |  | 
LC-IRMS vizsgálat
folyadékkromatográfia (LC)
szénizotóp arány mérés (IRMS)
A
szénizotóp arány

## Slide 12
szacharóz
fruktóz
glükóz
B
idegen enzim tartalom
invertáz enzim
amiláz enzim
répacukor enzimes hidrolízisével előállított cukorszirup belekeverésére utal
1:1

## Slide 13
SŰRŰSÉG:
Értéke: 1,4-1,47 (víztartalom és hőmérséklet függő)
szabvány (facett) üvegek űrtartalma
- 720 ml x 1,45 g/ml = 1.044 g
- 370 ml x 1,45 g/ml = 537 g
- 212 ml x 1,45 g/ml = 307 g 
PH ÉRTÉK: - virágmézek: pH 3,6-4,5 - mézharmatméz: pH 4,0-4,5
SAVFOK:
szabadsavak semlegesítéséhez szükséges lúgoldat
max. 50 mekv/1000g magasabb érték a savas hidrolízissel előállított izocukor bekeverésre utal
sűrűség
pH érték
savfok

## Slide 14
HMF (hidroximetil-furfurol) TARTALOM:
azt mutatja, meg, hogy a méz mennyire károsodott a
feldolgozása (homogenizálása, üvegbeöntése) során.
A természetes méznek nagyon alacsony a HMF
tartalma, amely az idő múlásával, de elsősorban a
melegítés hatására nő. Érdekes megfigyelés, hogy a
bolti mézek HMF átlag értéke (21,49) 3-szor magasabb, mint a termelői mézek átlaga (6,84).
HMF tartalom
általában, kivéve a sütő-főző mézet legfeljebb 40 mg/kg
kis enzimtartalmú mézek esetében, ahol a diasztázaktivitás legalább 3 (Schade-skála szerint) legfeljebb 15 mg/kg
bizonyítottan trópusi eredetű mézek és ezek keverékei esetén legfeljebb 80 mg/kg
mézeredet (pollen-analízis)
MÉZEREDET (POLLENANALÍZIS):
Ez a fajtamézre jellemző pollenarányt vizsgálja.
Pl: akác méznél minimum 10% akácpollennek kell a mézben lennie, hogy akácméznek lehessen nevezni.

## Slide 15
DIASZTÁZ AKTIVITÁS:
A diasztáz egy méhek által termelt enzim, aminek az a
feladata, hogy a nektár egyes összetett cukraiból
egyszerű cukrokat „készítsen”. Az enzim a méhek
garatmirigyében termelődik, a mézgyomorban
keveredik a nektárral, majd így kerül a mézbe.
Aktivitását a kipergetett mézben is megőrzi, és
folytatja az összetett cukrok bontását. Az idő múlásával,
illetve melegítés hatására azonban elveszíti aktivitását, inaktívvá válik. (minimumot mérnek)
Mértékegysége az ún. diasztáz egység (DN), ami azt az enzimmennyiséget jelenti, amely 40 °C-on egy óra alatt 0,01 g keményítőt elbont. Ennek meghatározása során lép fel a legnagyobb mértékű mérési bizonytalanság (hiba) →20-30% eltérést fogadnak el az átlagtól mindkét irányba. (min 8 DN)
- általában, kivéve a sütő-főző mézet legalább 8
- kis természetes enzimtartalmú mézek (pl. citrusméz), ha a HMF
tartalom nem több, mint 15 mg/kg legalább 3
diasztáz aktivitás

## Slide 16: A hamisítatlan, termelői méz védjegyei:

## Slide 17: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!