## Slide 1: A Seuso-kincs archeometriai vizsgálata: Mit, mivel és miért?
Fórizs István, Bajnóczi Bernadett, Mozgai Viktória, Szabó Máté, Tóth Mária
MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, Budapest
+ együttműködő partnerek
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 2: Rövid ismertetés
Megtalálás: 1975-76 körül, Polgárdi környékén
1980: Bécs, Svájc, majd London, USA
1993: New York, per (hamis eredetpapírok): legálisan eladhatatlanná vált
2014: a 14 darabból 7 hazakerül
2014. július 16.: indul a Seuso Kutatási Projekt
Másik 7 darab?
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 3: Projektvezető: Török László akadémikus (régész)
A projekt három intézmény együttműködésén alapszik
Szépművészeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 4
Kut.csoport akadémiai vezetője
szakmai felelős, minőségiztosítás, kapcsolattartás, reprezentáció
Kut.csop. szakmai koordinátorai (2 fő) *
témakörök szakmai összefogása, szakmai kapcsolatok, kutatócsoporttal
kapcsolattartás, tudományos feladatok, eredmények összefogása a kutatócsoport
vezetőjével folyamatosan konzultálvaa, a kincs szakmai kontextusba ágyazott
bemutatása (kiállítás koordinálása), konferenciák, éves beszámolók szakmai szervezése
3. Archaeometria
(MTA CsFK FGI)
-anyagösszetétel
-nyomelem-elemzés
-alapanyag származási helyének meghatározása
-a feltételezett lelőhely archaeometriai vizsgálata
-a tárgyakon lévő anyagmaradványok vizsgálata a lelőhely azonosítása céljából
-műhelyek elkülönítésére irányuló vizsgálatok
-az üst vizsgálata és párhuzamai
-az ezüst vizsgálata
-a nielló és az aranyozás vizsgálata, nyomelemre is
-az ezüst útja a bányától a kész tárgyig
- mintavétel
7.Művészettörté-neti interpretáció
-a késő császárkori
művészeti kontextus
-a görög kulturális
hagyomány ‘reneszánsza’
-stíluselemzés a késő-antik művészeti kontextusban (korstílus problémája)
-hatás a kisművészetekre
-4-5. századi iparművészet díszítőhagyományainak továbbélése a kelet-római birodalomban és ennek kisugárzása
6.Ikonográsia,
mitológia
(figurális ábrázolások
értelmezések)
-görög mitológiai
ábrázolások
értelmezése
-életképek: vadász-tál,
állatviadal,
illatszeres-doboz ábrázolásai
5. Történeti és társ.
kontextus
-Pannonia a késő
császárkorban
-késő római helyi
arisztokrácia és
ennek helye a
birodalmi elitben
-Krisztus-monogram
értelmezése
-ajándékozás problémái
-gazdaságtörténeti
kérdések
-epigráfia (nyelvészet,
névkutatás)
-hadtörténeti vonatkozások
4. Régészeti problémák
-topográfiai kutatások
-lelőhely azonosítás, hitelesítés **
-Szabadbattyán
-mikrorégiós kutatások (környezet-rekonstrukció)
-elhelyezés a hasonló kincsleletek kontextusában
-funkció
-tulajdonos/ok
-keltezés (készítés, használat, elrejtés)
-készletek összeállítása
-a kincs eredeti mérete, hiányzó tárgyak, alkatrészek
-üst
-formai analógiák (kerámia, üveg)
2. Műhely- és
attribúciós
kérdések
-készítéstechnika
-motívumkincs-elemzés
-stíluselemzés (a műhely
kérdéshez)
-összehasonlító technikai
elemzés
-ismert műhelyközpontok
termékeinek vizsgálata,
attribúciója**
-késő csázsárkori ezüst-
művesség
-alapanyag provenienciája
(bánya és műhely
Kapcsolata,)
-a használat nyomainak
(kopás,
javítás) elemzése
(vö. funkció)
-üst
1. Tárgyak
dokumentálása
-tárgyleírás
-optikai mikroszkópos
vizsgálatok
-mikroszkópos fotózás
-tárgyfotózás
(részletek is)
-állapotfelmérés
-ókori sérülések, javítások
-modern beavatkozások,
sérülések (megtaláláskor,
ill. azután keletkezett
sérülések)
-korábbi restaurátori
beavatkozások
-a kincs új restaurálásának
koordinálása
Operatív stáb (2 fő)
A kutatócsoport vezetőjének és
koordinátorainak operatív stábja (2 fő)
8. A kincs
modern kori története:
a megtalálás körülményei,
útja a műkincspiacra stb.
-Rendőrségi nyomozás
-egyéb járulékos
kutatások
1.Kapcsolattartó nem szakmai témákban:
kutatóutak szervezése, nemzetközi
pályázatok figyelése, konferenciák
gyakorlati lebonyolításának szervezése
2.Titkársági feladatok ellátása,
gazdasági adminisztráció
Szakm. koordinátor 2.
Régészeti, történeti- társadalomtörténeti,
gazdasági témakörök, funkció
Szakm. koordinátor 1.
tárgyak dokumentálása, készítéstechnika,
ezüstművesség, művészettörténet,
ikonográfia, műhely és attribúció,
archaeometria, restaurálás
SEUSO
KUTATÁSI
PROJEKT
*Korlátlan hozzáférés
a tárgyakhoz
**a polgárdi állványt is
beleértve
Összeállította: Dági M., Mráv Zs. Budapest, 2014. április 15.
3. Archeometria
MTA CsFK Földtani és Geokémiai Intézet)
anyagösszetétel
nyomelem-elemzés
alapanyag származási helyének meghatározása
a feltételezett lelőhely archeometriai vizsgálata
a tárgyakon lévő anyagmaradványok vizsgálata a lelőhely azonosítása céljából
műhelyek elkülönítésére irányuló vizsgálatok
az üst vizsgálata és párhuzamai
az ezüst vizsgálata
a nielló és az aranyozás vizsgálata, nyomelemre is
az ezüst útja a bányától a kész tárgyig

## Slide 5: Feladatok csoportosítása
A lelőhelyre vonatkozó kutatás
A tárgyak anyagának kutatása
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 6: A tárgyak anyagának kutatása
Anyagösszetétel
Alapanyag származási helyének meghatározása
Műhelyek elkülönítésére irányuló vizsgálatok
Az üst vizsgálata és párhuzamai
Az ezüst vizsgálata
A nielló, az aranyozás és a forraszanyag vizsgálata
Az ezüst útja a bányától a kész tárgyig
Anyagtudományi támogatás a tárgyak készítéstechnikai rekonstrukciójához
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 7
Seuso-kincs: 14 db
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 8: Seuso tál
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 9: Keresztény jelkép(ek)
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 10
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 11: Kutatásba bevont egyéb tárgyak
A Magyarországon föllelhető összes római kori ezüst tárgy
Szabácsi tál 3
Polgárdi, quadripus
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 12: Alkalmazott anyagvizsgálati módszerek
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 13: Röntgen analitika
Por-röntgendiffrakció (fázisanalízis)
Mikro-röntgendiffrakció (fázisanalízis)
Maradó feszültség meghatározása RD-val
Textúra meghatározása RD-val
Röntgen fluoreszcens analízis (hordozható, asztali, mikro) – kémiai összetétel
Röntgen radiográfia (2D)
Röntgen tomográfia (3D)
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 14
Mikro-röntgendiffrakció
MicroMax-003 harmadik generációs, mikrofókuszú, multiréteges optikával felszerelt röntgenforrás.
„Image plate” technológiájú detektor.
Kollimálás 10 mikrontól 800 mikronig.
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 15
Rigaku D/MAX RAPID II
0,2 mm
felhelyezés,
méret korlát,
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 16: Röntgen analitika
Por-röntgendiffrakció (fázisanalízis)
Mikro-röntgendiffrakció (fázisanalízis)
Maradó feszültség meghatározása RD-val
Textúra meghatározása RD-val
Röntgen fluoreszcens analízis (hordozható, asztali, mikro) – kémiai összetétel
Röntgen radiográfia (2D)
Röntgen tomográfia (3D)
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 17
A vizsgálat célja:
A fém tárgy technológiai folyamatai által a rácsszerkezetben létrehozott változások, úgymint polikristályos anizotrópia (textúra) és rugalmas alakváltozás (rácstorzulás) mértékének és jellegének a meghatározása.
A rácsszerkezetben bekövetkező változások megállapítása alapján a fémet ért technológiai jellemzőkre (alakítás jellege, mértéke, iránya, hő effektus stb.) való következtetés.
Maradó feszültség - Kristálytani textúra
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 18: Röntgen analitika
Por-röntgendiffrakció (fázisanalízis)
Mikro-röntgendiffrakció (fázisanalízis)
Maradó feszültség meghatározása RD-val
Textúra meghatározása RD-val
Röntgen fluoreszcens analízis (hordozható, asztali, mikro) – kémiai összetétel
Röntgen radiográfia (2D)
Röntgen tomográfia (3D)
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 19
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 20
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 21: Mikro-pixe pixe
Ha túl nagy a vizsgálandó tárgy
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 22
Nukleáris mikroszonda
Nyalábfókusz (Vákuumban 1µm x 1µm)
→ elemtérképek
+ koncentrációk

## Slide 23
Ha túl nagy a vizsgálandó tárgy: mikro-PIXE
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 26: Neutronos módszerek

## Slide 27
NEUTRONOK BEFOGÁSÁN ALAPULÓ MÓDSZEREK / Összetétel
Hagyományos neutronaktivációs analízis (INAA)
Neutronaktivációs autoradiográfia (NAAR)
Prompt-gamma aktivációs analízis (PGAA)
Neutron rezonancia-befogásos analízis (NRCA)
Neutron tomográfia (NT) / Képalkotás
II. NEUTRONOK SZÓRÓDÁSÁN ALAPULÓ MÓDSZEREK / Szerkezet
Neutrondiffrakció (ND)
Kisszögű neutronszórás (SANS)
Neutronos módszerek
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 28: A Budapesti Kutatóreaktor
A 10 MW-os kutatóreaktor Európa hat legjelentősebb, szolgáltatói üzemmódban működtetett neutronforrásainak egyike.
Fő paraméterei: Neutronluxus (az aktív zónában): 2,5∙1014 cm-2∙s-1
Fűtőelem: 20%-os dúsítású U-235, Moderátor: könnyűvíz és Be
Berendezések: Függőleges besugárzó csatornák és 10 kivezetett vízszintes neutronnyaláb -15 felhasználói kísérleti állomás

## Slide 30: Neutronradiográfia
Hidegneutron-nyaláb, „pin-hole” geometria, 60 s expozíció
világos rész: erősebb neutron elnyelő / sötétebb rész: kevésbé nyel el
Kb. 0,5 cm tömör ezüst már teljesen elnyeli a neutronokat, részletek nem látszanak
Vékonyabb részekből álló szerkezet részletei felismerhetőek

## Slide 31: Eredmények

## Slide 32: A tárgyak anyagának vizsgálata
fémanyag (ezüst/réz)
nielló-berakások
aranyozások
forraszanyag

## Slide 33
több ponton történt mérés előre megtervezett hálózatban
inhomogenitások kimutatása
statisztikailag megfelelő számú mérések
Fémanyag (ezüst) (hXRF)

## Slide 34
Chart: Ag (tömeg%)
késő-római kor: nagyon nagy tisztaságú ezüstből készült tárgyak (94 – 98%)
leggyakoribb tudatos ötvözőelem a réz (0,5 – 6%)
Ezüst vs. réz (pXRF)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 35
Seuso tál (előlap)
Geometrikus tál (előlap)
Seuso tál (hátlap)
Geometrikus tál (hátlap)
Ag
Cu
ábrázolás: Golden Software Surfer program, inverz távolság ábrázolási módszer
inhomogén összetétel → réztartalom sugárirányban kifelé növekszik
maradó feszültség és kristálytani textúra vizsgálatok igazolták a kimutatott kémiai inhomogenitásokat
(Sepsi Máté: Roncsolásmentes kristálytani anizotrópia vizsgálata röntgendiffrakciós módszerrel)
Ezüst vs. réz (pXRF)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 36
Chart: Dionüszosz kancsó
talp | 1.461 | 1.629 | 1.57 | 1.44 | 1.77 | 1.26 | 1.48 | 1.46
oktagonális perem | 2.57 | 2.46 | 2.31 | 2.54 | 2.59 | 2.64
fül | 3.848 | 2.718 | 4.185 | 4.288 | 3.926 | 3.444
ujjtámasz | 4.148 | 3.16 | 4.213
összetett tárgyak: eltérő réztartalom → eltérő funkció
kapott eredmények igazolták a készítéstechnikai megfigyeléseket
Ezüst vs. réz (pXRF)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 37
Chart: Geometrikus B kancsó
talp | 10.561 | 6.961 | 6.81 | 5.557 | 6.845 | 4.486 | 4.789 | 9.109 | 18.616 | 7.451 | 10.525
felső gyöngyös perem | 7.064 | 4.447 | 6.837 | 4.798 | 1.98
fül | 4.402 | 4.55 | 4.443 | 4.047 | 4.159 | 3.683 | 4.429 | 4.663 | 5.913 | 5.744 | 5.453
ujjtámasz | 4.602 | 4.317 | 3.439
Ezüst vs. réz (pXRF)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu
összetett tárgyak: eltérő réztartalom → eltérő funkció
kapott eredmények igazolták a készítéstechnikai megfigyeléseket

## Slide 38
fennmaradó néhány százalékot a nyomelemek teszik ki (Pb, Bi, Au, Zn, Sb, Sn, Fe, stb.)
vizsgálatukkal választ keresünk a felhasznált nyersanyagok eredetére
az ókorban az ezüstöt a termésezüstön (Ag) kívül az alábbi ércásványokból nyerhették ki: klórargirit (AgCl), akantit (Ag2S), pirargirit (Ag3SbS3), proustit (Ag3AsS3), stefanit (Ag5SbS4) és ezüsttartalmú fakóércek, elektrum (természetes Au-Ag ötvözet), argentojarosit (AgFe3+3(SO4)2(OH)6), galenit (PbS), cerusszit (PbCO3), anglesit (PbSO4)
ezüstérc → pörkölés → olvasztás → kupellálás → ezüst (Au, Pb, Bi)
↓
illóelemek eltávoznak (Zn, As, Sb, Hg)
Nyomelemek

## Slide 39
Pernicka (2014) nyomán
Érc-feldolgozás
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 40
ezüstérc
pörkölés
olvasztás
kupellálás
ezüst
(Au, Bi, Pb)
illóelemek eltávoznak
(Zn, As, Sb, Hg)
Agricola (1556) nyomán
Nyomelemek
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 41
Chart: Ag (tömeg%)
Illatszeres doboz | 0.849 | 0.77 | 0.791 | 0.885 | 0.852 | 0.808 | 0.747 | 0.827 | 0.9 | 0.794 | 0.892 | 0.837 | 0.903 | 0.83 | 0.887 | 0.873 | 0.881 | 0.887 | 0.988 | 0.946 | 1.034 | 1.238 | 0.962 | 0.978 | 0.834 | 1.084 | 1.182 | 1.151 | 1.2 | 0.866 | 0.847 | 0.837 | 0.843 | 0.944 | 0.862 | 0.968 | 0.854 | 0.813 | 0.832 | 0.825 | 0.846 | 0.827
perforált lemez | 0.806 | 0.818 | 0.814 | 0.823 | 0.816 | 0.812 | 0.838 | 0.806 | 0.816 | 0.823 | 0.84 | 0.812
Dionüszosz kancsó | 0.471 | 0.632 | 0.565
fül | 0.483 | 0.527 | 0.517 | 0.509 | 0.659 | 0.699
fül | 0.786 | 0.759 | 0.83 | 0.798 | 0.754 | 0.796 | 0.788
kancsószáj | 0.771 | 0.813 | 0.766 | 0.865
aranytartalom közel konstans → nem újrafelhasznált ezüstanyag
megnövekedett aranytartalom → egykori aranyozás nyoma
Ezüst vs. arany (hXRF)

## Slide 42
Chart: Ag (tömeg%)
| 95.777000000000001 | 95.052999999999997 | 95.17 | 95.828999999999994 | 95.548000000000002 | 94.932000000000002 | 94.983000000000004 | 94.814999999999998 | 95.522999999999996 | 95.075999999999993 | 95.382000000000005 | 95.567999999999998 | 95.457999999999998 | 94.923000000000002 | 95.72 | 95.460999999999999 | 95.411000000000001 | 95.781000000000006 | 95.742999999999995 | 94.908000000000001 | 96.019000000000005 | 96.108999999999995 | 95.078000000000003 | 96.614999999999995 | 94.932000000000002 | 94.805999999999997 | 95.272999999999996 | 95.813000000000002 | 96.144999999999996 | 93.465000000000003 | 95.26 | 95.528999999999996 | 95.236000000000004 | 95.34 | 94.936999999999998 | 95.179000000000002 | 95.234999999999999 | 94.838999999999999 | 95.281000000000006 | 94.975999999999999 | 95.424000000000007 | 95.628
Illatszeres doboz | 0.30155 | 0.28953 | 0.28571 | 0.30583 | 0.27442 | 0.28172 | 0.26096 | 0.27122 | 0.3025 | 0.28947 | 0.25708 | 0.26329 | 0.28505 | 0.25577 | 0.28536 | 0.26846 | 0.28222 | 0.26225 | 0.2675 | 0.27703 | 0.27841 | 0.24377 | 0.21002 | 0.28808 | 0.27527 | 0.27331 | 0.2761 | 0.31302 | 0.25627 | 0.045696 | 0.25829 | 0.26042 | 0.25277 | 0.28375 | 0.28112 | 0.25217 | 0.28889 | 0.20299 | 0.325 | 0.24736 | 0.27885 | 0.14554
Illatszeres doboz (perforált lemez) | 0.21103 | 0.20315 | 0.207 | 0.20816 | 0.20671 | 0.19943 | 0.20534 | 0.20088 | 0.19456 | 0.18884 | 0.2 | 0.20593
Dionüszosz kancsó (ujjtámasz) | 1.127 | 1.0479 | 1.1357
Dionüszosz kancsó (fül) | 1.1256 | 1.1186 | 1.1333 | 1.083 | 0.28839 | 1.2017
Geometrikus A kancsó (fül) | 0.13452 | 0.13333 | 0.18788 | 0.17347 | 0.17574 | 0.17103 | 0.16084
Geometrikus A kancsó (kancsószáj) | 0.1848 | 0.18353 | 0.15706 | 0.18037
Geometrikus A kancsó (bogyós perem) | 0.17647 | 0.20761 | 0.17864 | 0.16906
eltérő Bi/Pb arány → eltérő ezüstöntecs és/vagy ezüstérc felhasználása
1. csoport:Dionüszosz kancsó
2. csoport: Seuso tál
← 3. csoport
← 4. csoport: Geometrikus tál
Ezüst vs. bizmut (pXRF)

## Slide 43: A tárgyak anyagának vizsgálata
fémanyag (ezüst/réz)
nielló-berakások
aranyozások
forraszanyag

## Slide 44
Geometrikus tál
Seuso tál
Díszítések: nielló
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu
fotók: Dabasi A. (MNM)

## Slide 45
Nielló (lat. nigellum; lat. niger=fekete): fémtárgyakon (ezüst, arany és rézalapú ötvözetek) használt fényes, kékesfekete színű díszítőanyag
A tárgy felszínébe előre bevésett mélyedésbe tették
Kémiailag egy vagy több fém (ezüst és/vagy réz és/vagy ólom) szulfidjából áll
Hagyományosan pasztaként vitték fel az előre durvított felületre → rossz kötés a fémmel → sok helyről hiányzik
5 mm
2,5 mm
Geometrikus tál
Seuso tál
augurbot
Nielló
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 46
Bár sok tárgyat díszít, nagyon keveset tudunk a korai niellódíszítésről → az ókori nielló pontos összetétele és alkalmazása máig bizonytalan
↓
Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, Pannonia provincia területéről előkerült, ezüst-, bronz- és sárgaréz-tárgyak niellóberakásainak vizsgálata
↓
Fő cél a niellóberakások kémiai összetételének és szövetének meghatározása, eddigi ismereteink pontosítása
La Niece (1983) nyomán
?
Nielló
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 47
hordozható röntgen-fluoreszcens spektrometria (pXRF): kémiai összetétel
részecske indukált röntgenemissziós spektrometria (PIXE): kémiai összetétel
Nielló
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 48
adatok atom%-ban
ezüst-szulfid nielló
ezüst szíjvég
Geometrikus tál
Seuso tál
1. csoport
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu
Nielló (PIXE)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.

## Slide 49
Chart: Ag (wt%)
| 96.169933063732174 | 90.098783381956181 | 96.231948113567597 | 96.510586393055533 | 96.612489783365291 | 96.14568042758053 | 95.038357502795193 | 95.022277933328127
Hunting Platter | 1742.331 | 1725.5452 | 1780.4594 | 1837.1183 | 1644.264 | 2334.2485 | 1829.6404 | 1695.7788
Geometric Platter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geometric Platter (niello) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nielló
alapfém
alapfém
nielló
Seuso tál
Geometrikus tál
nielló készítéséhez felhasznált ezüstanyag → közös eredet a fémanyagéval (?)
Nielló
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 50
bronz edény
bronz övveret
sárgaréz fibula
adatok atom%-ban
ezüst szíjvég
Geometrikus tál
Seuso tál
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu
Nielló (PIXE)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
réz-szulfid nielló
2. csoport

## Slide 51
bronz edény
bronz övveret
sárgaréz fibula
adatok atom%-ban
ezüst szíjvég
Geometrikus tál
Seuso tál
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu
Nielló (PIXE)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
?
3. csoport

## Slide 52
Kétféle típusú nielló:
ezüst-szulfid (Ag2S)
ezüst-réz-szulfid ((Ag,Cu)2S) → ókori javítás vagy korróziós folyamatok (?)
adatok atom%-ban
3. csoport
ezüst augurbot
ezüst övgarnitúra
Nielló (PIXE)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 54: A tárgyak anyagának vizsgálata
fémanyag (ezüst/réz)
nielló-berakások
aranyozások
forraszanyag

## Slide 55: Aranyozás (hXRF + PIXE)
Geometrikus A kancsó
Dionüszosz kancsó
Chart: Au (tömeg%)
| 72.266836458624695 | 72.576218368050561 | 70.30510948381496 | 63.409095087409717 | 70.68646055033858 | 73.932118475253276 | 43.013489904735231 | 45.922398280467846 | 73.550732061294241 | 76.708530179585082
Geometrikus tál | 18.229 | 18.1051 | 18.8147 | 19.6255 | 18.13 | 18.2868 | 20.6092 | 18.8036 | 17.2216 | 16.5468
Seuso tál | 8.7957 | 12.1585 | 11.0102 | 7.9165 | 7.3598 | 5.2632 | 8.6896 | 8.7299 | 7.7494 | 8.4785 | 9.3542 | 6.9565 | 6.4817 | 12.2406 | 11.3313 | 11.332 | 7.3208 | 6.9657 | 5.3716 | 6.7927 | 11.0275
Seuso tál, Geometrikus tál, Dionüszosz kancsó: higany jelenléte → tűzi aranyozás
Geometrikus A és B kancsó: higany hiánya → más típusú aranyozás?

## Slide 56: Ólom-izotóp mérések

## Slide 57
OXALID

## Slide 58: Nyomelemek: ion-csatolt-plazma tömegspektrometria: ICP-MS
Platina-csoport: Pt, Ir, Os, Ru, Re, Pd
Nyomelemek alapján lehet, hogy az aranykitermelés melléktermékéből származott a Seuso-tárgyak ezüstje.

## Slide 59
Seuso kincs: XRD (lerakódások, nielló), ICP-OES (lerakódások, ezüst), SEM-EDX (ezüst, aranyozás, nielló) (Mango & Bennett, 1994)
Hoxne (Anglia): XRF, SEM-EDX (Cowell & Hook in: Johns, 2010)
Kaiseraugst (Svájc): XRD, XRF, SEM-EDX (Lang et al. in: Cahn & Kaufmann-Heinimann, 1984)
Mildenhall (Anglia): XRF, alárendelten atomabszorpciós elemzés (AAS) (Lang & Hughes in: Hobbs, 2016)
Vizsgálatok (késő-római) ezüsttárgyakon
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 60: Köszönöm a figyelmet!
Bajnóczi Bernadett
Fórizs István
Tóth Mária
Szabó Máté
Mozgai Viktória
MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet
Archeometriai Kutatócsoport
www.geochem.hu/archeometry
Köszönetnyilvánítás:
Mráv Zsolt, Lencz Balázs, Szabó András (Magyar Nemzeti Múzeum)
Dági Marianna (Szépművészeti Múzeum)
Mertinger Valéria, Benke Márton, Cseh Dávid, Filep Ádám (ME Műszaki Anyagtudományi Kar, Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, Komplex Képelemző és Szerkezetvizsgáló Laboratórium → maradó feszültség és kristálytani textúra vizsgálatok)
May Zoltán (MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet → pXRF)
Csedreki László, Kertész Zsófia és munkatársaik (MTA ATOMKI Ionnyaláb-alkalmazások Laboratóriuma → PIXE)
Weiszburg Tamás, Topa Boglárka, Bendő Zsolt, Oláh István (ELTE TTK Ásványtani Tanszék → SEM-EDX)
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 61
Nielló- és aranyberakással díszített ezüst augurbot (lituus)
Brigetio (Komárom-Szőny) → szarkofágból
21,1 × 1,5 × 0,3 cm (+ markolat: 12 × 0,6 ×0,6 cm)
a markolatot eredetileg bőr vagy faanyag boríthatta
megtalálásakor zöld patina fedte
i. sz. 3. század vége – 4. század eleje
↓
Egyetlen ismert darab az egész Római Birodalom területéről!
Barkóczi (1965)
Nielló - augurbot
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 62
pásztázó elektronmikroszkópia (SEM-EDS): kémiai összetétel és szövet
Nielló - augurbot
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 63
homogén, ezüst-szulfid
inhomogén, ezüst-réz-szulfid
inhomogén, ezüst-réz-szulfid
adatok atom%-ban
Ag: 66,3 at%
S: 33,7 at%
Ag: 61,2 at%
Cu: 4,0 at%
S: 34,7 at%
Ag: 49,4 at%
Cu: 16,9 at%
S: 33,8 at%
Ag: 40,5 at%
Cu: 26,4 at%
S: 33,1 at%
Ag: 47,7 at%
Cu: 20,7 at%
S: 31,6 at%
Nielló – augurbot (SEM-EDS)
Roncsolásmentes anyagvizsgálat a Seuso kutatás szolgálatában II.
X. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás, 2017. március 22-24. Eger
mozgai.viktoria@csfk.mta.hu

## Slide 64
Forraszanyag (hXRF + EPMA + µXRD)
Pb
Sn

## Slide 65: A tárgyak anyagának vizsgálata
fémanyag (ezüst/réz)
nielló-berakások
aranyozások
forraszanyag

## Slide 66
szisztematikus mintázás a Seuso üst különböző részeiről
talaj, lerakódások, korróziós termékek, fémanyag, forraszanyag
tervezett mintavétel: ságvári és alsóhetényi üsttöredék
Mintázás

## Slide 67
  kvarc; kalcit; dolomit; klorit; 10Å filloszilikát; szmektit; földpátok;
  réz-karbonát (malachit) (Cu2(CO3)(OH)2); réz-szulfát (brochantit) (Cu4(SO4)(OH)6); réz-klorid (atacamit) (Cu2(OH)3Cl)
Talaj és korrózió (XRD)

## Slide 68
kv
kv
kv
kfp
dol
mal
kv
kv
kv
kal
kal
kal
alb
kfp
mal = malachit; alb =albit; kfp = káliföldpát; dol = dolomit; kal = kalcit; kv= kvarc
mal
mal
mal
mal
mal
mal
mal
mal
Talaj és korrózió (EPMA)

## Slide 69
Oldalsó lemez
1. réz
2. réz-oxid
3. réz-klorid
4. réz-hidroklorid
5. réz-szulfát
6. réz-karbonát
1.
2.
3.
2.
4.
2.
4.
6.
5.
ólomzárványok
Fémanyag (EPMA)

## Slide 70
Smith (1978) nyomán
Stabilizotóp-mérések réz-karbonáton

## Slide 71: Maradó feszültség
sin2 módszer:
Ha feszültség ébred az anyagban akkor az megváltoztatja a rácssíktávolságot, mely a Bragg szög eltolódását idézi elő.
Mechanikusan deformáltam, alakítottam, hőkezeltem stb
Mutasd meg a feszültségállapotod-
megmondom mi történt veled!!
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 72: Kristálytani textúra
[http://phys.org/news/2013-03-room-temperature-formability-damping-magnesium-alloy.html]
Fémek alakváltozása-
Diszlokációs csúszás-
Alakítási
textúra
Alakítási textúra (hengerlési, húzási stb)
Újrakristályosodási textúra
Kristályosodási textúra
Csúszási rendszerek
Mutasd meg a textúrádat-
megmondom mi történt veled!!
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 73: Maradó feszültség - Kristálytani textúra
X3000 G3R Központ nélküli goniométer
Pszi és omega mód
Cu, Cr, Mn csövekkel
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 74: Maradó feszültség
L181: -262 MPa
nyomófeszültség
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 75: Maradó feszültség
L157: 161 MPa
húzófeszültség
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 76: Elektron sugaras mikroanalízis
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 77
Elektron-mikroszonda
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor

## Slide 78
Elektron-mikroszonda
2017-es jubileumi 10. BerzeTÖK tábor